全智能对讲、广播、监听系统

AZL-03AII

操

作

说

明

书

深 圳 市 奥 智 利 科 技 发 展 有 限 公 司

目     录

第一章  前  言	3

第二章  分控机 AZL-03AII系统功能特点	3

一、概述	3

二、基本功能	3

1、呼叫监听分机功能	3

2、与主控机通讯功能	3

3、与其它分控机通讯功能	3

4、与其网络下的主机通讯功能	3

5、视频控制和浏览功能	4

三、外观、尺寸和连线	4

1、外观	4

2、尺寸	4

3、连线	5

四、基本操作	6

1、操作过程	6

五、技术指标	11

第一章  前  言

首先，感谢您使用本公司的专业监狱对讲监控系列产品。为了更好的使用本产品，请您仔细阅读本用户手册。

奥智利公司的AZL-03系列对讲、监听、广播系统，采用高级微控制器和智能总线技术，实现了高效、稳定的现场控制技术，大大提高了产品的性能和稳定性。

第二章  分控机 AZL-03AII系统功能特点

一、概述

分控机是网络组网中的中间级别机型。它只有在四级组网三个层次管理系统中用到。分控机可以和主控机通讯，可以和平级的其它分控机通讯，可以和其网络下的所有主机、分机通讯。可以呼叫和监听其网络下的所有分机。可以以主机为单元对其网络下的一个或多个主机所带的分机广播。分控机对分机广播的同时可以和任意一个分机对讲。

二、基本功能

1、呼叫监听分机功能

分控机可以呼叫监听其网络下的所有分机。如果某个分机正在和网络内的主机对讲，分控机对该分机的对讲具有优先权，它可以随时切入对该分机的对讲，断开主机的对讲，并在主机上显示分控机已经切入该分机的信息。

2、与主控机通讯功能

分控机可以呼叫主控机，可以应答主控机的呼叫。实现全双工通讯。

3、与其它分控机通讯功能

分控机可以呼叫其它分控机，可以应答其它分控机的呼叫。实现全双工通讯。

4、与其网络下的主机通讯功能

分控机可以呼叫其网络下的所有主机，可以应答其网络下的所有主机的呼叫，实现全双工通讯。

5、视频控制和浏览功能

分控机可以通过设置以RS232或RS485控制视频主机进行浏览和视频、报警联动。

三、外观、尺寸和连线

1、外观

（分控机正面图）

（分控机背面图）

2、尺寸

高强度铝合金面板，标准工控机箱。

面板：485（L）X112（H）mm

箱体：440（L）X222（W）X112（H）mm

3、连线

- 网络分控机具有两个网络口：“主控和分控”口和“主机”口 ，“主控和分控”口连接其它分控机和主控机，“主机”口连接其下所有的主机。设有麦克风和外置音源输入口；设有对讲和监听输出口；设有标准并行口与电脑连接；设有RS232、RS485与视频连接。

- <主控和分控接口>与分控机和主控机(均为DB9带孔插座)的接线说明（4芯+2芯网状屏蔽电缆）：

- DB9.1悬空,未使用

- DB9.2接DB9.2 (数据B)

- DB9.3接DB9.3(广播)

- DB9.4接DB9.4(音频出)

- DB9.5接DB9.5（音频入）

- DB9.6 接DB9.6 (控制)

- DB9.7 接DB9.7(数据A)

- DB9.8,DB9.9 接DB9.8,DB9.9  (地)（接屏蔽层为地线）

- <主机接口>与主机(均为DB9带孔插座)的接线说明（4芯+2芯网状屏蔽电缆）：

- DB9.1悬空,未使用

- DB9.2接DB9.2 (数据B)

- DB9.3接DB9.3(广播)

- DB9.4接DB9.4(音频出)

- DB9.5接DB9.5（音频入）

- DB9.6 接DB9.6 (控制)

- DB9.7 接DB9.7(数据A)

- DB9.8,DB9.9 接DB9.8,DB9.9  (地)（接屏蔽层为地线）

四、基本操作

1、操作过程

#### 1.1显示：

#### 1.2操作

- 呼叫：

呼叫主控（03AI）：“主控”键 →主控ID→“呼叫”键

呼叫分控（03AII）： 分控ID  → “呼叫”键

呼叫主机（03BI）：“主机”键 →主机ID →“呼叫”键

呼叫分机（03C）：“主机”键 →主机ID  →“主机”键 →分机ID→“呼叫”键

- 挂机：按“挂机”键，挂断对讲或监听，或者直接挂掉话机手柄。

- 应答：按下应答键，应答当前对象（主控/分控/主机/分机）

- 清除：拨号状态下：按下“清除”键，清除最后输入的一位数

- 清除来电码：每按一次，清除屏显码，同时屏幕显示上一位来电码。

f)  广播

全体广播：按下“广播”键，对该分控机下的所有分机广播。

分组广播：“选择”键→“广播”键→“主机”键 → 主机ID →“确定”键

#### 1.3设置

（注意：分控机进入设置状态后对所有的呼叫不响应，切记设置完成后一定要退出设置状态，进入待机状态）

分控机处于待机状态，按应答键5秒以上进入设置页，如图示：

- 振铃设置

    - 按一下拨码键盘的“1”，进入振铃设置状态。如图示。

    - 输入振铃时间，单位为秒。000表示不振铃，1到199表示振铃时间为1秒到199秒。200及以上的数值表示常振铃直至处警。

c)  按一下“呼叫”按键，LCD 显示完成并退出设置界面。

- 上传设置

a)  分控机处于待机状态，按应答键5秒以上进入设置页

- 按一下拨码键盘的“2”，进入上传设置界面。如图示。

- 输入三位数字，表示上传的时间，单位为秒。数值范围000到999。其中000表示不上传。

- 输入完三位数字后按一下呼叫键，LCD显示完成，表示设置成功，回到工作界面。

- 若要所有分机呼叫信息直接上传，不必在此设置。在主机待机状态下直接按下“上传”按键，LED点亮，表示此后所有分机的呼叫信息直接上传。LED在灭的状态下，是否上传由初始化设置决定。

- 监视器设置

设置处警时显示图象的监视器。

(1) 分控机处于待机状态，按应答键5秒以上进入设置页。

(2)按一下拨码键盘的“3”，进入监视器       设置状态。如图示。

(3)输入监视器号（视频主机对应的视频输出口号），范围1～9。

(4)按一下“呼叫”按键，LCD 显示完成并退出设置界面。

- 网址设置：

选择“4”进入网址设置

a）设置总控ID（右图），

ID=001～253 ，当ID=255时，

将警情上传给所有总控

b）设置分控ID（右图）

ID范围为001～253

c）设置主机ID（右图）

ID为001～253的任意值

- 视频设置（制作/修改摄相机对应视频主机的端口映象表）

- 制空表

选择“1”进入，制作空表按下

表的顺序，在右表中输入数据：

|  | 主机（路径中的主机ID） | 分机 （每个主机所带的分机最大ID） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 01 | xx |
| 2 | 02 | xx |
| 3 | 03 | xx |
| 4 | … | … |
| … | … | … |
| n-1 | n-1 | xx |
| n | n | xx |

- 填表：

选择“2（修改）”进入映象表制作

按下表数据，在右图中输入表格数据

|  | 主机（路径中的主机ID） | 分机（主机所带的每个分机的ID） | 端口（分机摄相机在对应视频主机的端口号） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | 1xx | xxxx |
| 2 | 02 | 1xx | xxxx |
| 3 | 03 | 1xx | xxxx |
| 4 | … | … | …. |
| … | … | … | …. |
| n-1 | n-1 | 1xx | xxxx |
| n | n | 1xx | xxxx |

- 修改某个分机的端口号：

同“填表”，此时输入需修改的分机路径及新端口号退即可，右下图

表示将03主机下的102分机对应

的摄相机在视频主机的输入端口

更改为23（按“呼叫”键确认）

  - 波特率设置

波特率设置选项用来设置RS232或RS485口与外部通讯的通讯速率，按拨码键盘的相应波特率代码数字键即可，如图示：

五、技术指标

供电电压：           AC220±10%         DC12V,  DC5V

静态功耗：           2 W  (VA)

工作状态功耗：       7 W  (VA)

音频输出功率：       3.5W  THD 10%

喇叭阻抗：           8Ω

高音调节范围：       20dB

低音调节范围：       20dB

音频频率响应：       100Hz - 30KHz

广播信号调节范围：   20dB

控制信号方式：       RS485

控制信号电平：       0.2V - 5V

话筒输入灵敏度：     -50 dB /600Ω 全向

*本公司保留对手册中产品外观及设计的改进和改变的权利，而无需事先通知。

并对本手册中各项指标及技术参数拥有最终解释权。

请妥善保留包装纸箱以方便运输，防止设备在运送过程中损坏。

深圳市奥智利科技发展有限公司

售后服务热线电话：0755-83659080

# Text boxes

液晶显示屏

拨码键盘和功能键

喇叭窗

声音控制旋钮

来电：显示来电码

上传：表示正在/已经将警情上传

来电数量

来电码显示区

显示对讲码或最后一位来电码

来电：  分控  01 				          共：00

来 分  机

电

广 播：

106

001

广播状态栏

来电：表示显示的是最后来电

呼叫：表示本机呼叫中，显示的是呼叫对象

对讲：表示本机处于对讲状态，显示的是对话对象码

1 振   铃       				 5 视  频

2 上   传					 6 波特率

3 监视器       设  置		 7 退  出

4 网   址

振铃设置：

按应答键返回

上传设置：

按应答键返回

监视器：

按应答键返回

网  址：

（总控）

按应答键返回

网 址：

（分控）

按应答键返回

网 址：

（主机）

按应答键返回

视频设置：

1 设置        2 修改

按应答键返回

视频设置：

按应答键返回

主机

分机

视频设置：

按应答键返回

端口

分机

主机

视频设置：

按应答键返回

端口23

分机 102

主机 03

波特率：

1  1200    2  2400     3  4800

4  9600

按应答键返回