全智能对讲、广播、监听系统

AZL-03CVT

操

作

说

明

书

深 圳 市 奥 智 利 科 技 发 展 有 限 公 司

第一章  前  言

首先，感谢您使用本公司的专业监狱对讲监控系列产品。为了更好的使用本产品，请您仔细阅读本用户手册。

奥智利公司的AZL-03系列对讲、监听、广播系统，采用高级微控制器和智能总线技术，实现了高效、稳定的现场控制技术，大大提高了产品的性能和稳定性。

第二章  分机AZL-03CVT系统功能特点

一、概述

AZL-03CVT   为监听输出型分机，面板上只有一个呼叫键，有一个监听输出端口，有报警输出端口，内置彩色针孔摄像头。

分机是网络组网中的最前端机型，是所有主机、分控机和主控机的被控制对象。它安装在网络中的最前端。它可以向主机、分控机和主控机发送呼叫信息，所有主机、分控机和主控机可以给它发送呼叫信息和广播信息，可以对它进行监听。它本身具有监听输出口，可以全天候的将监听信息传至声音录制、存储设备。

二、基本功能                                                 呼叫功能

按下“呼叫“键，分机蜂鸣器发出2秒提示音，表示呼叫成功，分机的呼叫信息会通过总线发送至主机，并把图象传送至主机，主机可以根据信息决定如何处理。

三、尺寸、接线和外观

1、尺寸

高强度铝合金防爆面板。

面板：215（L）X158（H）mm，埋墙胶盒：130（L）X60（W）X195（H）mm

2、接线

采用一根0.5mm～1.0mm四芯屏蔽线和一根0.5mm～1.0mm二芯屏蔽线连接。

分机的监听输出线采用一根0.5mm～1.0mm一芯屏蔽线连接。(摄像头需另配电源线）

3、外观

AZL-03CVT 型（面板）图

- 分机与主机的接线说明（4芯+2芯网状屏蔽电缆）：

- DB9.1接(+15V电源)           DB9.2接(数据B)

- DB9.3接(广播)               DB9.4接（音频入）

- DB9.5接(音频出)             DB9.6 悬空未用

- DB9.7 接(数据A)             DB9.8,DB9.9 接(GND)（接屏蔽层为地线）

注：（主机插座）

4、5脚是采用二芯带屏蔽线；

1、2、3、7脚是四芯带屏蔽线；

8、9脚是二芯与四芯屏蔽线；

分机与主机连接注意事项：

  - 通电前确认接线正常

  - 各引脚之间不允许短路（各引脚之间电阻须在1KΩ以上）

  - 决不允许带电施工

  - 焊接烙铁需接地

  - 主机与其它设备连接时不允许热拔插

四、基本操作

1、设定分机号码

- 按接线示意图所示将分机接到总线上，总线另一端接到主机的分机接口，给主机通电。

- 短路分机板上的J7插针一下，分机板上的LED1会点亮，约延时一秒后熄灭，此时可按一下主机上欲向该分机设置的分机号码，若分机正确收到编码，分机的LED会“亮一秒，灭一秒” 并持续三次，表示设置成功。若分机未能正确收到编码，则分机会无规则闪亮约十次后退出编码状态。

- 若编码失败，需要重新执行（b）操作，直至设置成功。

2、呼叫主机

按一下分机面板上的“呼叫”键，分机蜂鸣器发出2秒提示音，表示呼叫成功。

五、技术指标

分机技术指标

| 供电电压 | DC 15V | 静态功耗 | 0.35W (VA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 对讲、监听状态功耗 | 1.8W (VA) | 广播状态功耗 | 3 W (VA) |
| 音频输出功率 | 2WTHD10% | 喇叭阻抗 | 8Ω |
| 音频频率响应 | 100Hz - 20KHz | 控制信号方式 | RS485 |
| 控制信号电平 | 0.2V - 5V |

摄像头参数

| 图像传感器 | 1/3 SONY CCD |
| --- | --- |
| 水平清晰度 | 420 TV Lines |
| 感光面积 | 4.9mm×3.7mm |
| 信号系统 | PAL | NTSC |
| 像素 | 500（水平)×582（垂直） | 510（水平）×492（垂直） |
| 扫描频率 | 水平：15.625KHz 垂直：50Hz | 水平：15.7343KHz 垂直：60Hz |
| 电子快门 | 1/50-1/100000（秒） | 1/60-1/100000（秒） |
| 信噪比 | ≥48dB（AGC OFF） |
| 灰度 | 十级 |
| 伽马值 | 0.45 |
| 暗电平 | 0.06 Vp-p |
| 最低照度 | 0.5 Lux / F1.2（IR ON为 0 Lux) |
| 视频复合信号 | 1.0Vp-p 75Ω |
| 标配镜头 | 3.6 mm |
| 红外距离 | 5m（6颗 940NM φ5） |
| 功耗 | DC12V±10% 170mA±10% |
| 工作温度 | -20℃~50℃ RH95% Max |

*本公司保留对手册中产品外观及设计的改进和改变的权利，而无需事先通知。

并对本手册中各项指标及技术参数拥有最终解释权。

请妥善保留包装纸箱以方便运输，防止设备在运送过程中损坏。

深圳市奥智利科技发展有限公司

售后服务热线电话：0755-83659080

# Text boxes

红外灯

彩色摄像头

喇叭窗

红外灯

呼叫按键

两芯屏蔽线