全智能对讲、广播、监听系统

AZL-03E系列

使

用

说

明

书

深 圳 市 奥 智 利 科 技 发 展 有 限 公 司

## AZL-03E系列功能特性说明

## 一、概述

AZL-03E系列机型包括AZL-03E和AZL-03EI两种机型。AZL-03E用在分机总线中，AZL-03EI用在网络总线中。

AZL-03E是为了配合AZL-03BII实现AZL-03BI系统扩展的信号放大或中继和电源中继的设备，俗称“中继器”。它可以实现分机总线的信号放大或中继，可以配合RS485中继模块实现RS485信号的中继（如果需要的话），可以实现由于分机数量的增加导致电源供给的不足，保证对所有分机提供足够的电源支持。（在系统组网过程中，AZL-03E是与AZL-03BII配套使用的，一般情况下，每增加一个AZL-03BII,必须同时增加一个AZL-03E，以保证系统的可靠运行。）

## 二、基本功能

### 1、信号放大或中继功能

AZL-03E可以实现从总线进入中继器的信号经过中继器后对信号进行放大或提升到原来电平，包括下行音频信号、下行广播信号和上行音频信号。

### 2、RS485信号中继功能

AZL-03E可以配合RS485中继模块（AZL-03E本身不带RS485中继模块，需要另外配置），实现RS485信号的中继延长。

### 3、电源中继功能

AZL-03E可以通过输入端总线的控制，实现对输出端总线提供电源的能力，而且此过程为自动控制过程，无需人为处理。

## 三、外观、尺寸和接线

### 1、外观                              边距离20 mm位置	    水平176 mm位置

水平82 mm位置           水平82 mm位置

### 2、尺寸

高强度铝合金面板

箱体：355（L）X92（W）X198（H）mm  ；

后板固定孔位尺寸：上下挂接孔位约20 mm位置，水平挂接孔位请参见右图。

### 3、接线示意图：

AZL-03E本身需要220V交流供电，因此需要保证在AZL-03E附近有220V交流电源插座。

其中左侧图为AZL-03E中继器在挂接在固定位置的左侧剖面图；

其中右侧图为AZL-03E中继器在挂接在固定位置的右侧剖面图；

接线请参照下页接线示意图。（AZL-03E接线示意图）

| 出线口接线示意图： | 进线口接线示意图： |
| --- | --- |

### 4、基本操作

- 为了保证AZL-03E能够正常可靠工作，要求尽量满足每20个分机配置一个AZL-03E，即：从主机AZL-03BI出来的总线，在第1到20号分机后串接一个AZL-03E（第1到20号分机的电源由主机供给），该AZL-03E提供下一个AZL-03BII配机所对应的21号到40号分机的电源。依次类推，在40号分机后面串接一个AZL-03E,该AZL-03E提供下一个AZL-03BII配机所对应的41号到60号分机的电源；在60号分机后面串接一个AZL-03E,该AZL-03E提供下一个AZL-03BII配机所对应的61号到80号分机的电源；在80号分机后面串接一个AZL-03E,该AZL-03E提供下一个AZL-03BII配机所对应的81号到99号分机的电源。

- 在AZL-03E的中继板上有三个可调电位器分别标示为R4,R11,R19,功能如下：

R4   下行广播信号增益调节(逆时针增大)      增益Gv:  1≤Gv≤3

R11  下行音频信号增益调节(逆时针增大)      增益Gv:  1≤Gv≤3

R19  上行音频信号增益调节(逆时针增大)      增益Gv:  1≤Gv≤3

- 增加RS485中继模块的方法：

在AZL-03E的中继板上有A1,A2,B1,B2四个接线点。首先断开A1和A2之间的连接线，B1和B2之间的连接线。然后，将RS485中继模块的输入端的两条线A、B分别与A1、B1连接，即A对A1，B对B1。再将RS485中继模块的输出端的两条线A、B分别与A2、B2连接。最后，根据RS485中继模块的使用说明供给电源即可。

### 5、电气特性

供电电压：        AC220±10%     DC9V            输出电压：        DC15V

*本公司保留对手册中产品外观及设计的改进和改变的权利，而无需事先通知。

并对本手册中各项指标及技术参数拥有最终解释权。

请妥善保留包装纸箱以方便运输，防止设备在运送过程中损坏。

深圳市奥智利科技发展有限公司

售后服务热线电话：0755-83659080