AZL-03V新485开关量报警盒接线图

开关量设置说明：

设备接线说明

主机RS485的数据A口接报警盒DB9头的第3脚；

主机RS485的数据B口接报警盒DB9头的第2脚；

主机RS485的GND地线接报警盒DB9头的第5脚；

# Text boxes

联动开光量输出1中DB25头

DB1、 DB14   接    1路

DB2、 DB15   接    2路

DB3、 DB16   接    3路

DB4、 DB17   接    4路

DB5、 DB18   接    5路

DB6、 DB19   接    6路

DB7、 DB20   接    7路

DB8、 DB21   接    8路

DB9、 DB22   接    9路

DB10、DB23   接    10路

联动开光量输出2中DB25头

DB1、 DB14   接    11路

DB2、 DB15   接    12路

DB3、 DB16   接    13路

DB4、 DB17   接    14路

DB5、 DB18   接    15路

DB6、 DB19   接    16路

DB7、 DB20   接    17路

DB8、 DB21   接    18路

DB9、 DB22   接    19路

DB10、DB23   接    20路