全智能对讲、广播、监听系统

AZL-203B

操

作

说

明

书

深 圳 市 奥 智 利 科 技 发 展 有 限 公 司

目     录

第一章  前  言	3

第二章  主机AZL-203B系统功能特点	3

一、概述	3

二、基本功能	3

1、呼叫监听分机功能	3

2、呼叫其它主机、分控机和主控机功能	3

3、对分机广播功能	3

4、对分机及其连接总线检测功能	3

5、视频联动和电脑控制功能	3

三、拓展功能	4

1、声控报警功能	4

2、手机检测功能	4

四、外观、尺寸和连线	4

1、外观	4

2、尺寸	4

3、连线	4

五、基本操作	5

1、初始设置	5

2、操作过程	10

六、技术指标	12

七、附录	12

第一章  前  言

感谢您使用本公司的专业监狱对讲监控系列产品。为了更好的使用本产品，请您仔细阅读本用户手册。

奥智利公司的AZL-03系列对讲、监听、广播系统，采用高级微控制器和智能总线技术，实现了高效、稳定的现场控制技术，大大提高了产品的性能和稳定性。

第二章  主机AZL-203B系统功能特点

一、概述

主机是网络组网中管理机型中的最下端级别机型，同时它也是处理信息工作量最大的机型。它负责处理分机的呼叫和报警信息，并根据情况决定是否将信息上传到网络中管理级别更高的分控机或主控机。主机对分机和对其它管理机型的呼叫采用不同的工作模式：对分机的呼叫和监听采用一键操作模式，对其它管理机型的操作采用键盘拨码方式，这样可以充分提高对分机管理的效率。

主机自带99个分机，所带分机数目超过20个以上，可使用主机扩展键，另需加1台AZL-03E中继器。每个扩展键带分机20个。一个主机含4个扩展键，使主机带分机的数目扩展到99个。（第一百个分机由于使用200这个编号，与其它编号不协调，所以最后一个分机号预留，不分给用户使用）。

二、基本功能

1、呼叫监听分机功能

主机可以对分机进行呼叫和监听。若要呼叫某个分机，直接按一下该分机所对应的分机编码按键即可。监听，则直接调整高音、低音和音量旋钮，达到满意效果即可。对讲，提起话机即可与分机全双工对讲。

2、呼叫其它主机、分控机和主控机功能

主机可以通过拨码键盘呼叫其它主机，可以呼叫上级分控机和主控机。

3、对分机广播功能

主机可以对其网络下的所有分机任意寻址或分组进行广播（讲话），广播的同时可以和任意一个分机对讲。

4、对分机及其连接总线检测功能

主机可以通过同时按下“确认”和“上传”功能按键，对其下的所有分机的状态进行检测，以判断网络总线和分机是否正常

5、视频联动和电脑控制功能

主机具有两种模式联动视频。一种为通过后板B视频的输入和输出口控制视频的联动，主机对任何一个分机对讲或者监听时，可以联动相应的视频。一种为通过主机的RS232口进行视频联动。该RS232口为双向通讯模式，也可以通过电脑控制主机进行相应的操作。

三、拓展功能（需另加费用）

03系统通过基本功能的改进，拓展出声控报警、手机检测功能，以适应不同顾客的需要。

1、声控报警功能

主机具有声控报警功能。用户可以根据使用环境设定时间段、报警声音分贝值。声控报警发生时主机的RS485口会产生开关信号，用以开启录像设备进行录像。

2、手机检测功能

利用设置在分机内的手机检测模块，可以侦测一定范围内的手机发射的无线电波，通过高灵敏度的检测电路进行检测，并经过适当的处理，将信息传递给03系列分机，再由分机确认后通过总线方式上传到对讲主机。对讲主机通过声、光提示警告管理人员及时处理现场状况。

四、外观、尺寸和连线

1、外观

（主机正面图）

2、尺寸

高强度金属面板，标准工控机箱。

AZL-203B主机

面板：485（L）X112（H）mm

箱体：440（L）X222（W）X112（H）mm

3、连线

主机具有一个“网络”口连接其他主机和分控机，一个“分机”口连接其下所有分机。一个“配机”口连接其它配机。

主机设有麦克风和外置音源输入口；设有对讲和监听输出口；设有RS232、RS485与视频连接。设有声控报警开关量输出端口，可以启动录像设备进行录像。（声控报警开关量信号和RS485端口复用，同一时间只能使用一种模式）。

- <网络接口>与主机(均为DB9带孔插座)的接线说明（4芯+2芯网状屏蔽电缆）：

- DB9.1悬空,未使用

- DB9.2接DB9.2 (B)

- DB9.3接DB9.3(BROADCAST)

- DB9.4接DB9.4(AUDIO-OUT)

- DB9.5接DB9.5（AUDIO-IN）

- DB9.6 接DB9.6 (CONTROL)

- DB9.7 接DB9.7(A)

- DB9.8,DB9.9 接DB9.8,DB9.9(GND)（接屏蔽层为地线）

注：  4、5脚是采用二芯带屏蔽线；

2、3、6、7脚是四芯带屏蔽线；

8、9脚是二芯与四芯屏蔽线；

- 主机与分机的接线说明（4芯+2芯网状屏蔽电缆）：

- 分机电源由主机BC16V供（电源+  屏蔽线-）

- DB9.2接(B)

- DB9.3接(BROADCAST)

- DB9.4接（AUDIO-IN）

- DB9.5接(AUDIO-OUT)

- DB9.6 悬空

- DB9.7 接(A)

- DB9.8,DB9.9 接(GND)（接屏蔽层为地线）

注： 1、2、3、7脚是四芯带屏蔽线； 4、5脚是采用二芯带屏蔽线；

8、9脚是二芯与四芯屏蔽线；

五、基本操作

1、初始设置

（注意：主机进入设置状态后对所有的呼叫不响应，切记设置完成后一定要退出设置状态，进入待机状态。同时，对主机的初始化操作一般情况下出厂时已经根据用户的要求进行了适当设置，用户没有必要每一项都根据说明书逐一设置。）

#### 1.1分机按键初始化设置

  - 将分配给该主机的所有配机按照说明连接到主机上。

  - 主机上电，待LCD显示公司商标完成后进入正常待机状态。

  - 按住“应答”键5秒以上，LCD显示进入初始化设置状态，显示信息如右图所示：

  - 按一下拨码键盘的“5”，进入按键设置界面。如右图所示：

  - 此时分机按键的所有未激活的LED为灭状态，已经激活的分机按键为亮状态。用拨码键盘键入分机按键的号码，例如：101，然后按一下“呼叫”键，则该101分机按键所对应的LED点亮，表示101分机按键已经被激活。该分机按键被激活后，若进入正常待机状态下，按一下该按键，则主机就会发出呼叫该分机的呼叫信号。若某个分机按键未被激活，则按下该键时主机无任何反应。

  - 想使某个按键失效，可以进入按键设置界面，用拨码键盘输入该分机的号码，然后按一下“挂机”键，则该分机按键失效。按下该分机按键时主机不做任何处理。

  - 依照以上步骤设置完所有分机按键，包括主机上的分机按键和配机上的分机按键。

分机按键的激活与否决定于主机带分机的数量。例如：如果某个主机只带了18个分机，那么用户可以将119和120号分机的按键使其失效，这样就避免了用户误操作按下了该两个按键时由于本身并没有带分机，主机会显示错误而导致的困惑。

注：1、主机的拨码键盘和其它功能键不需要进行初始化设置。

2、使分机按键激活或者失效时输入的分机按键号码为分机按键的物理地址。主机和配机的分机按键物理地址编号如下图所示：（由于主机具有三位或者四位任意编码功能，所以用户主机和配机的面板上分机按键的编号是任意的，而要激活或者失效某个按键时输入的是按键的物理地址，不一定是面板上的标示的地址。请注意。）

#### 1.2上传设置

- 主机进入待机状态，按应答键5秒以上进入初始化设置界面。

- 按一下拨码键盘的“1”，进入上传设置界面。如右图示：

- 输入三位数字，表示上传的时间，单位为秒。数值范围000到999。其中000表示不上传。

- 输入完三位数字后按一下呼叫键，LCD显示完成，表示设置成功，回到工作界面。

- 若要所有分机呼叫信息直接上传，不必在此设置。在主机待机状态下直接按下“上传”按键，LED点亮，表示此后所有分机的呼叫信息直接上传。LED在灭的状态下，是否上传由初始化设置决定。

#### 1.3振铃设置

    - 主机进入待机状态，按应答键5秒以上进入初始化设置界面。

    - 按一下拨码键盘的“2”，进入振铃设置状态。如右图示：

    - 输入振铃时间，单位为秒。000表示不振铃，1到199表示振铃时间为1秒到199秒。200及以上的数值表示常振铃直至处警。

    - 按一下“确认”按键，LCD 显示完成并退出设置界面。

#### 1.4浏览设置

  - 主机进入待机状态，按应答键5秒以上进入初始化设置界面。

  - 按一下拨码键盘的“4”，进入浏览设置状态。如右图示：

  - 按一下拨码键盘的“1”，进入浏览时间设置状态。如右图示：

  - 输入三位数字表示浏览时间，单位为秒。000表示不浏览，1到254表示浏览时间间隔为1到254秒。255及以上的数字无效。

  - 按一下“确认”键系统退回到浏览设置状态。

  - 按一下拨码键盘的“2”，进入浏览地址设置状态。如右图示：

  - 输入需要浏览的分机地址的第一个分机号，按一下“确认”键。表示浏览地址的首地址设置完成。

  - 输入需要浏览的分机地址的最后一个分机号，按一下“确认”键，表示浏览地址的末地址设置完成。

  - 系统退回浏览设置状态。按一下“应答”键退回到初始化设置界面。浏览设置完成。

  - 以上设置为连续分机号浏览设置，如果要对任意分机地址的浏览设置。例如要求平时状态下浏览以下分机：101，105-110，120-121．设置过程如下：按一下拨码键盘的“2”，进入浏览地址设置状态。输入101，按一下“呼叫”键，再输入一次101，按一下“呼叫”键，101设置完成。输入105，按一下“呼叫”键，再输入110，按一下“呼叫”键，105-110设置完成。输入120，按一下“呼叫”键，输入121，再按一下“呼叫”键，120-121设置完成。这样循环浏览的分机即为：101，105，106，107，108，109，110，120，121。

  - 按一下拨码键盘的“3”，可进入同/异步设置状态。其显示的为当前所处状态，根据情况可以设置同步或异步浏览，同步时浏览根据B视频的参数，异步时浏览根据A视频的参数。

注：以上设置的分机地址为分机的物理地址，而不是用户任意编码后主机和配机面板上看到的分机号码。

#### 1.5网址设置

- 主机进入待机状态，按应答键5秒以上进入初始化设置界面。

- 按一下拨码键盘的“7”，进入网址设置状态。如右图示：

- 输入三位主机所连接的主控机的地址号。例如：001，002等。地址范围001到099。若无主控，则地址号为000。按一下“确认”键确认操作，系统进入分控机地址设置界面。如图示。

- 输入三位主机所连接的上级分控机的地址号。地址范围001-099。。如果为三级组网两级管理模式，即系统中无分控机时，此处的分控机的地址设为000，表示分控机不存在。如果为四级组网三级管理模式，系统中有分控机时，此处必须为分控机对应的地址。例如：001，002，003等。

- 按一下“确认”键进入主机地址设置界面。如右图示：

- 输入三位主机地址号。按一下“确认”键，系统退出初始化设置状态，进入待机状态。表示网址设置完成。主机地址范围：001到099。

备注：输入数字过程中，可以通过按“清除”键清除输入的最后一个数字。在初始化设置界面下，随时可以按拨码键盘的“7”退出初始化界面进入待机状态。

1.6声警设置

- 主机进入待机状态，按应答键5秒以上进入初始化设置界面。

- 按一下拨码键盘的“3”，进入声警设置状态。如右图示：

- 直接用拨码键盘输入声控1时间，显示界面翻滚到声控报警启动时间设置界面，如右图示：

- 用拨码键盘输入要求声控报警模块启动的时间，按一下“确认”按键，显示

- 界面翻滚到声控报警关闭时间设置界面，如图示：

- 用拨码键盘输入要求声控报警模块关闭的时间，按一下“确认”按键，显示界面翻滚到声控报警灵敏度设置界面，如图示：

- 用拨码键盘输入声控模块的报警灵敏度阈值。范围00到99。其中00灵敏度最高，即，很小的声音就可以触发报警。99灵敏度最低，即，需要相当大的声音才可以触发报警。根据实验经验，75的阈值基本上属于正常说话时不报警，大声说话就会报警的灵敏度参考值。

- 按“应答”键程序返回到初始化设置界面。

注：报警灵敏度的设置需要经验值，不同的现场环境该阈值的大小会有偏差，用户需要通过几次不同大小阈值的设置最终得到一个理想的数值。

1.7键码设置

- 主机进入待机状态，按应答键5秒以上进入初始化设置界面。

- 按一下“6”进入键码设置界面。如图示：

- 首先按一下需要编码的分机按键，分机按键LED点亮，用拨码键盘输入该按键的号码，（可以是三位或者四位码，该号码在通讯状态下会显示在LCD显示屏上。）按一下“确认”按键确认，按键的LED熄灭，表示设置成功。

- 可以通过此方法设置完成所有的按键任意编码。

注：在主控机设置编码时，所输入的编码需要和以上编码一一对应，这样才能保证整个系统中分机编码和显示的一致性。

- 设置完成，按一下“应答”键程序返回初始化设置界面。

注：在初始化设置界面下，按一下“9”程序会退出设置模式，系统复位并再次进入待机状态。

2、操作过程

#### 2.1键盘操作：

- 呼叫：	呼叫主控：“主控”键 → 主控地址 →“确认”键

呼叫分控：“分控”键 →分控地址  →“确认”键

呼叫主机：主机地址  →“确认”键

- 挂机：按“挂机”键，挂断与平级或上级的通话，或者直接挂掉话机手柄。

- 应答：主控：按“应答”键，应答当前显示的主控。

分控：按“应答”键，应答当前显示的分控

主机：按“应答”键，应答当前显示的主机

- 清除输入的数：拨号状态下：按下“清除”键，清除最后输入的一位数

- 清除来电码（在未拨号状态下）：

主控：按“主控”键 → “清除”键，清除当前显示主控码

分控：按“分控”键 →“清除”键，清除当前显示的分控码

主机：按“清除”键，清除当前显示的主机码

- 强制退出锁定状态

由于本系统具有权限管理功能。主控机具有最高优先权。例如主控机如果在与

某个主机下的分机对讲时，会占用总线，此时该主机的所有分机按键被锁死，不可以对其操作。如果主机操作者此时必须和某个分机对讲，可以同时按下“确认”键和“选择”键，强制退出锁定状态。此时，主机的主控显示栏显示“999”

同时将该信息实时上传给主控机，主控机的分机显示栏会显示“9999”，双方均知道当前状态下主机已经强制退出锁定状态。主控机与分机的通讯中断。主机此时可以和任意一个分机对讲。当主机处理完成所有操作并延迟10秒钟以后，主机的主控显示栏“999”消失，表示主机强制退出功能失效。此刻主控机可以再次具有最高优先权。

#### 2.2分机按键操作：

- 对讲/监听：按相应的分机按键，可对分机进行对讲/监听。话柄未提起，处于监听状态；话柄提起，处于对讲状态。

- 广播：全体广播：“选择”键非按下状态（选择指示灯灭），按下广播键（广播指示灯亮）对所有分机广播

选择广播：按下“选择”键（相应指示灯亮）→“广播”键 →选择广播区域的首尾分机按键（选择状态下要对单个分机广播，按其分机键）→“确认”键。此时若选定的分机已处于广播状态则关闭其广播，否则开通广播。

处警：当某个分机报警时，确保“选择”指示灯熄灭状态，按下其对应按键，此时处于处警状态。

注：1、主机在选择广播状态下要与分机对讲时一定需要使“选择”指示灯灭，否则无法按下分机的按键。没有广播状态或者是全体广播状态时不用理会“选择”指示灯的亮和灭。

2、任意地址的选择广播操作模式。例如需要对101、105-110、102-121分机广播。先按一下“选择”键，再按一下“广播”键，按一下101分机键，按一下“确认”键，此时101分机开始广播。按一下105分机键，再按一下110分机键，按一下“确认”键，此时105到110分机开始广播。按一下120分机键，再按一下121分机键，按一下“确认”键，此时120和121分机广播。

如果想让其它的一个分机广播，按一下该分机按键，再按一下“确认”键即可。

如果还想让某几个连续的分机广播z，按一下连续分机的首个分机键，再按一下连续分机的末尾分机键，按一下“确认”即可。

如果需要关闭101分机的广播，在101分机广播的状态下，按一下101分机键，再按一下“确认”键，则关闭101的广播。

再次提醒：选择广播状态下，要和某个分机对讲，必须保证“选择”指示灯处于灭的状态。

#### 2.3显示：

#### 2.4系统检测

同时按下“确认”键和“上传”键，进入系统自检；此时LCD显示“检测”，同时显示不断变化的分机码，表示主机正在对系统状态进行检测。检测过程中相应的按键指示灯亮，表示对应的分机工作正常；指示灯不亮表示系统没有连接此分机，或分机有故障。待LCD显示“完成”后，表示对分机的检测工作完成。按一下“确认”键退出检测状态，进入待机状态。（系统自检过程中，若要退出，按下“确认”键，LCD显示“完成”，再按一下“确认”退出）

六、技术指标

| 供电电压： | AC220±10% | 输出电压： | DC15V， DC12V, DC5V |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机输出电流： | 5A | 配机静态功耗： | 0.5VA |
| 主机静态功耗： | 18 VA | 监听音频输出功率： | 3.5WTHD10% |
| 喇叭阻抗： | 8Ω | 高音调节范围： | 20dB |
| 低音调节范围： | 20dB： | 音频频率响应 | 400Hz -5KHz |
| 广播信号调节范围： | 20dB： | 控制信号方式 | RS485 |
| 话筒输入灵敏度： | -58dB /600Ω全向 |

七、附录

*本公司保留对手册中产品外观及设计的改进和改变的权利，而无需事先通知。

并对本手册中各项指标及技术参数拥有最终解释权。

连接网络总线和分机总线时请断电工作,禁止带电插拔接口。

请妥善保留包装纸箱以方便运输，防止设备在运送过程中损坏。

深圳市奥智利科技发展有限公司

售后服务热线电话：0755-83659080

# Text boxes

分机按键区

液晶显示屏

拨码键盘和功能键

声音控制旋钮

喇叭窗

1 上传     2  振铃        3  声警

4 浏览     5  按键        6  键码

7 网址     8  配机        9  广播

0  退出

按键设置：

按应答键返回

上传设置：

0 3 0

按应答键返回

振铃设置：

0 1 0

按应答键返回

浏览设置：

1  时间     2  地址     13  同步

按应答键返回

浏览时间：

按应答键返回

浏览地址：

按应答键返回

网址设置：

（主控）

按应答键返回

网址设置：

（分控）

按应答键返回

网址设置：

（主机）

按应答键返回

时间设置：

声控1     声控2

时 间      时 间

按应答键返回

开时设置：

23 ：00

按应答键返回

完成设置：

07 ：00

按应答键返回

声控设置：

7 5

按应答键返回

键码设置：

按应答键返回

来电：总线空闲，地址码显示区显示的是来电码         对讲：表示正与总/分控通话

线忙：总线忙，或总/分控正与分机对讲监听（分机区显示对讲）

广播：总/分控正在广播（分机区显示广播）

来电：总线空闲，地址码显示区显示的是来电码    对讲：正与网络通话

线忙：总线忙，或总/分控正与分机对讲监听（分机区显示对讲）

浏览：视频联动功能启动时的空闲状态        报警：收到报警信号时的报警浏览

对讲：对分机对讲/监听状态（上级/机本）     处警：对报警分机进行处理状态

广播：对分机进行广播（上级/本机）

A视频浏览显示栏

来电               来电              浏览0000

分					 网

控                   络

来电：00       来电：00       警情：00

000

000

0000

地址码显示区

来电/报警状态

00表示呼叫数

警情：表示报警数

上传：正在或已将警

分机区

主机区

总/分控区