数字化对讲、广播、监听系统

AZL-209网络主控机

操

作

说

明

书

深 圳 市 奥 智 利 科 技 发 展 有 限 公 司

目     录

第一章  前  言	2

第二章  主机AZL-209网络总控机系统功能特点	3

一、概述	3

二、基本功能	3

1、呼叫对讲监听分机功能	3

2、呼叫其它网络主机、网络主控机功能	3

3、对分机广播功能	3

4、定时开关广播	3

5、系统复位功能	3

6、自动生产系统日志	3

7、视频联动和电脑控制功能	3

三、外观、尺寸和连线	4

1、外观	4

2、分区按键明细说明	4

2、连线	6

3、背面板	7

4、尺寸	7

四、网络接线图	8

五、基本操作	8

人机界面	8

系统初始化设置	8

3、显示	12

2、操作过程	13

六、技术指标	14

七、系统调试说明	14

第一章  前  言

首先，感谢您使用本公司的专业监狱对讲系列产品。为了更好的使用本产品，请您仔细阅读本操作说明手册。

奥智利公司的AZL-209系列DSP数字化智能对讲、广播、监听系统，是公司最新研制的监狱对讲监控产品。本系列产品采用DSP数字处理器结合RS485总线技术，在基于TCP/IP网络构架的基础上实现高效、稳定的现场控制技术，并有效保证现场信息的保密性和安全性。

特别提示：本产品话机才用先进的磁控开关技术，每次

通话结束后，话机必须正确放置在话机座上。

第二章  主机AZL-209网络总控机系统功能特点

一、概述

网络主控机是网络组网中的一级管理机型也是最上层级别机型，具有最高权限。它负责处理各网络主机的呼叫以及又各主机转移上来的呼叫/报警信息，并负责与其它系统连接、联动。网络主控机对网络主机及分机的呼叫均采用拨码呼叫方式。

网络主控机可带999台网络主机。

二、基本功能

1、呼叫对讲监听分机功能

网络主控机可以对各网络主机下的分机进行呼叫对讲和监听。若要呼叫某个分机，直接拨码网络主机编码再输入该分机所对应的分机编码即可。监听音量可通过调节网络主机上的功放大小来调整，达到满意效果即可。

2、呼叫其它网络主机、网络主控机功能

网络主控机可以通过拨码键盘呼叫网络主机，网络主控机上有专门的主机呼叫键，方便用户来区别操作。

3、系统复位功能

网络主控机在系统繁忙时可以对设备系统进行复位。

4、自动生产系统日志

网络主机在系统设置栏中包含系统日志生成功能，可记录每部分机及网络主机的工作状态及对其做出的行为进行记录。

5、视频联动和电脑控制功能

网络主机具有数字产品所具备特点。可通过网络与视频主机联动，音视频同步效果，并自带LCD显示，网络主机可输入单路视频，显示当前分机所对应图像。本网络主机可通过RS232与服务器连接，通过软件进行操作。（服务器地址，串口波特率设置，联动协议的选择等可在系统设置中设定）

三、外观、尺寸和连线

1、外观

2、分区按键明细说明

备注：文字叙述中使用“”双影号的文字，是对应的主机上丝印的文字。主机所有的操作都会在主显示屏上显示对应操作变化，请注视显示屏的各显示项。

- 主机系统设置区（图1）

- 音量控制区（图2）

- 功能操作区（图3）

- 功能按键区（图4）

### 2、连线

<网络接口>与主机的接线说明（标准超5类网线，4对双绞线）：

RJ45接头按照标准直通方式连接超5类网线。

注：水晶头金属面对自己，从左到右为1-8

标准586B：橙白-1，橙-2，绿白-3，蓝-4，；蓝白-5，绿-6，棕白-7，棕-8

### 3、背面板

4、尺寸

高强度金属面板，工控式设计

AZL-209A

面板：385（L）X223（H）mm

箱体：385（L）X220（W）X77（H）mm

四、网络接线图

五、基本操作

### 人机界面

1） 电源开关：1个，用于接通/关断机器与交流市电的连接；

2） LCD显示屏：1个，显示机器的当前状态及该机辖下的指定监仓的视频画面；

3） 键盘：28个按键，分为数字键和功能键；用于输入各种工作状态控制命令；

4） 指示灯：4个，用于指示一些相关状态；

5） 喇叭窗口，用于本机功放喇叭发声；

### 系统初始化设置

按 “设置”键，进入系统设置登录界面图A，输入密码（出厂默认密码为199812），按确认键，LCD显示进入初始化设置状态，显示信息如图B示，如在系统设置修改中出现错误需要修改，可按“消除”键进行修改。

图（A）

系统菜单图（B），可输入拨码键盘数字进行选择1-8项进入下一步设置项，按”退出“键返回上一级菜单，

图（B）

#### 1．系统时间设置：

在图B所示操作界面下，按数字键码“1“，进入系统时间设置：进入设置的时候，设置界面会显示系统时钟、系统分钟等，请根据实际的情况去设置，设置后，按确认保存。

再按 “退出“键，系统将退出到主菜单。

（                                                        图（C）

#### 2. IP地址设置：

在图B所示操作介面下，按数字键码“2“，进入IP地址设置；请根据实际的状况去设置。

再按 “退出“键，系统将退出到主菜单

图（D）

#### 3. 分机信息设置：

在图B所示操作介面下，按数字键码“3“，进入分机信息设置；请根据实际的状况去设置。（例：按数字键码1就进入分机编码设置）

3．3波特率设置：进入设置界面去设置主机波特率，选择按键“1-5”，选择对应波特率选项，设置完，按“确认”完成设置，按“退出”返回上一级菜单。

图（H）

注意事项：每设置好一个数据值时，请按“确认”再进入下一个数据值的设置；当每设置完（共8个数据都要输入一次）；如果当数据输错时，请按“消除”键进行再次输入；

#### 4. 定时启动设置：

在图B所示操作介面下，按数字键码“4“，进入定时启动设置；请根据实际的状况去设置。

振铃时间：进入设置界面去设置振铃时间，时间范围为0~255秒，设置完毕，按确认，此设置为有呼叫信号时，主机响铃的时间。                          图(J)

上传时间：进入设置界面去设置上传时间，时间范围为0~255秒，设置完毕，按确认。此时间的设置作为分机呼叫主机，主机没人在值班的时候，超过设置的时间，就会转移到上一级的管理主机。

再按 “退出“键，系统将退出到主菜单。

#### 5. 机号设置：

在图B所示操作介面下，按数字键码“5“，进入机器号码设置；请根据实际的状况去设置。此设置为设定主机的上传的管理主机号码和广播的形式。

如图J所示：如本机为主控则在上传主控输入本机号码即可，归属组号一项输入范围为10-98                 图（K）

广播方式中按键“0”、“1”来选择。

再按 “退出“键，系统将退出到主菜单

#### 6.系统日志查询：

在图B所示操作介面下，按数字键码“6”，进入日志查询项；

图                                                             图（M）

#### 7. 用户密码设置：

在图B所示操作介面下，按数字键码“7“，进入用户密码设置；用机器上的数字按键输入新的密码，修改数字按“取消”键即可。

再按 “退出“键，系统将退出到主菜单

图（N）

#### 8、关于：

在图B所示操作介面下，按数字键码8，进入关于厂家信息界面：

再按 “退出“键，系统将退出到主菜单。

在主菜单中按“退出“键，机器返回操作待机画面。

### 3、显示

显示屏采用7寸TFT，丰富的菜单格式使操作简单明了，可显示各级主机的对讲和分机的报警呼叫信号、系统时间、音源大小、与分机的通讯方式、广播状态。在显示视频图像时，显示屏切换到视频显示状态，全屏显示单路视频，但不影响设备的其它功能正常运行。

2、操作过程

#### 2.1名词定义：

主机：AZL-209B网络主机可连接分机

主控：AZL-209A网络主控机可连接主机

主叫：发起呼叫的一方

被叫：接收呼叫的一方

#### 2.2操作步骤

- 对讲：总控主叫

总控主叫主控（209A）：“主控”键→ 组号 → 主控机号 →“呼叫”键（完成呼叫按“挂机” 键，放下话柄）

总控主叫主机（209B）：“主机”键→ 组号 →主机号  → “呼叫”键（完成呼叫按“挂机” 键，放下话柄）

总控主叫分机（209C）：（按“清除”键使电子屏下方第三栏显示为“分机”状态）“主机”键→ 组号→主机号 →分机号→“呼叫”键（完成呼叫按“挂机” 键，放下话柄）

- 呼叫/监听分机：

组号→主机号→分机号→“呼叫”键（完成呼叫按“挂机” 键，放下话柄）

注：1：提起话柄为对讲状态/挂机则为监听状态

2：呼叫分机时要先查看分机状态栏是否显示为“分机”状态。如分机状态栏显示“主控”或“主机”时，按“清除”键至分机状态栏显示“分机”状态时，方能进行对分机的呼叫。如不按照正常操作造成设备操作混乱请按“设置"→“推出”键进行设备复位，重新操作。

- 对讲：主控被叫

主控被叫主控（209A）：“主控”键→“应答”键

主控被叫主机（209B）：“主机”键→“应答”键

主控被叫分机（209C）：“应答”键

- 挂机：

按“挂机”键挂断对讲或监听。

注：挂断话柄为监听状态

- 应答：

按下应答键，应答当前对象（主控/主机/分机）

- 清除：

拨号状态下：按下“清除”键，清除输入的数字

分机状态栏显示为“主控”或“主机”时，按下“清除”键可使其显示为“分机”

- 广播

全体广播：按下“广播”键，对该主控机下的所有分机广播。

选择分组广播：

单组广播：“选择”键→起始主机号→“确定”→结束主机号→“确定”→ “广播”键。

两组广播：“选择”键→起始主机号→“确定”→结束主机号→“确定”→起始主机号→“确定”→结束主机号→“确定”→“广播”键。

- 音量调节：

选择“+”“-”键调节音量大小。功放在23，音源在26为合适音量。

音源：调节广播音源输入信号

话筒：调节麦克风音源输入信号

功放：调节机身喇叭音量

六、技术指标

| 供电电压： | AC220±10% | 输出电压： | DC12V, DC5V |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态功耗： | 12 VA | 音频输出功率： | 3.5W THD10% |
| 喇叭阻抗: | 8Ω | 音频频率响应： | 400Hz-5KHz |
| 广播信号调节范围: | 20dB | 控制信号方式： | RS485 |
| 话筒输入灵敏度： | -58dB/600Ω全向 |  |  |

七、系统调试说明

- 主机之间采用标准网络连接，TCP/IP协议，安装主机前请检查网络是否畅通。

- 主机安装后通电按照系统设置设置好IP地址、DNS地址、本机号码、组号，（详见说明书），设置好IP地址等选项后，按“退出”键退出设置菜单，等待30秒左右，系统即可通讯。可操作AZL-209A主控机呼叫AZL-209B网络主机来测试对讲是否正常，一般情况下只要设置好IP地址、本机号码、组号，就可以正常对讲。如无反应，请检查AZL-209IP IP地址分配器地址是否正确，主机IP、DNS是否正确。

*本公司保留对手册中产品外观及设计的改进和改变的权利，而无需事先通知。

并对本手册中各项指标及技术参数拥有最终解释权。

请妥善保留包装纸箱以方便运输，防止设备在运送过程中损坏。

深圳市奥智利科技发展有限公司

售后服务热线电话：0755-83659080

# Text boxes

功能操作区（详细注释图3）

主机系统设置区（详细注释图1）

主机音量控制区（详细注释图2）

功能按键区（详细注释图4）

“上移”键：主控机进入系统设置，需要使用上下移动键来调整选择项。

“设置”键：按其进入主控机系统设置菜单；按“设置”键再按“退出”键，主机进行系统复位。

“退出”键：主控机进入系统设置，需要使用“退出”键来选择不同设置项；在主机按下“设置”键后，再按“退出”键，主机进入系统复位程序

“下移”键：主控机进入系统设置，需要使用上下移动键来调整选择项。

“视频”键：按其主控机显示屏进入视频浏览状态

“音源”键：按其主控机进入广播音源的大小调节状态，再按“+”“—”进行调节，主要用在主控机对分机进行全体广播，外接音源时， “音源输入”端的音量调节。

“+ —”键：在主控机进入音源，功放调状态时，按其进行增加和减少。

“话筒”键：按其主控机进入广播麦克风的大小调节状态，再按“+”“—”进行调节，主要用在主控机对分机进行全体广播，外接有源麦克风时 “音麦克输入”的音量调节。

“功放”键：按其主控机进入功放喇叭音源的大小调节状态，再按“+”“—”进行调节，主要用在主控机对分机进行监听功能时

LED灯，按下对应按键，指示灯会亮起。

“选择”键：主控机进入选择广播状态时，按“|广播”“选择”再选择分区地址，最后按“确定”进行选址广播。

“确认”键：系统进入系统设置，按“确认”键进行选择确认；主控机处于广播状态时，按“确认”对选择广播的分机进行确认；主控机处于对讲状态时。

“上传”键：按其主控机进入上传状态，主控机不做声音提示，直接上传到设置的上传主机

“广播”键：按其主控机对全体分机进行广播；再按“选择”键主控机进入选址广播功能

“呼叫”键：当主控机拨码对主机或是分机进行对讲时，按其进入对讲状态；特殊情况是对分机进行呼叫时，如果主机话机没有提起，则主控机处于监听状态。

拨码按键0-9

“挂机”键：当主控机处于对讲状态，需要结束当下状态时按其进行挂断。

“消除”键：当主控机呼叫、监听其它主机或是分机，或者进行系统设备等需要输入输入数字编码时，按其进行消除修改。

“应答”键：当主控机收到分机或是主机、主控、分控等的呼叫信号时，按其接收信号。

“主控/分控”键：使用对讲功能时，按其主机切换呼叫对象到主控或是分控

“主机“键：使用对讲功能时，按其主机切换呼叫对象到主机上

主控机232接口，可输出232串口数据，联动硬盘录像机、报警主机等周边设备

主控机485接口，可接开关量报警盒，联动硬盘录像机、报警主机等周边设备

- 感谢您购买我们的产品。

- 在使用本产品前，必须先仔细阅读说明书。

- 阅读后，请严格按照本书明书进行安装接线和操作，因不按照本说明书正常操作导致的设备损坏，不在设备保修范围内。

- 阅读之后，请妥善保管本说明书。

主控机网络接口，标准TCP/IP协议，直接接入局域网

主控机电源接口

主机保险丝

视频输入口，主控机显示频可显示1路视频图像

麦克风输入口，主控机广播时接有源麦克风

显示主机来电号码

显示主控来电号码

显示分机来电号码，待机时为分机浏览状态

显示分机来电数量

显示主机来电数量

显示主控来电数量

显示主机与分机通信状态，是对讲或监听

广播或监听时调整主机喇叭的音量，可切换为音源的音量调节

显示日期和时间

显示本机编号

主机对讲对象，主控或分控

广播状态